DCMotors_serial_2
-- FONCTIONS --

motorsInit()
initialise la board moteurs

motorsWrite(int speedLeft, int speedRight)
speedLeft, speedRight = -255 – 255
lance les moteurs 1 et 2 à la vitesse souhaitée
>0 = avant
<0 = arrière
0 = release (roue libre)

motorWrite(int motor, int motorSpeed)
motorSpeed = -255 – 255
lance un moteur à la vitesse souhaitée
>0 = avant
<0 = arrière
0 = release (roue libre)

motorsStop()
arrête les 2 moteurs

motorStop(int motor)
motor = 1-2
arrête un moteur

motorsRelease()
met les 2 moteurs en roue libre

motorRelease(int motor)
motor = 1-2
met un moteur en roue libre

moveForward(int speed)
en avant (speed, 0-255)

moveBackward(int speed)
en arrière (speed, 0-255)

turnLeft(int speed)
tourner à gauche (speed, 0-255)

turnRight(int speed)
tourner à droite (speed, 0-255)

followHeading(uint16_t compassValue, uint16_t value)
avance en tournant depuis un azimut de départ vers un azimut d'arrivée (compassValue/value, 0-359)

pointTo(int compassValue, int angle)
effectue une rotation depuis un azimut de départ jusqu'à un azimut d'arrivée (compassValue/angle, 0-359)

turn(int compassValue, int angle)
effectue une rotation de N degrés depuis un azimut de départ (compassValue/angle, 0-359)

parseCommand()
lit l'UART et lance les commandes en conséquence (voir diagramme)
dépend getSerial()

-- VARIABLES --

long getSerial()
retourne la chaine de caractères lue sur l'UART jusqu'au "/" suivant